## Slide 1
GBPOWERDIALER · FCT ROUTING
FCT Kanal Kapasite Gate
FCT basina es zamanli kanal limitini PowerDialer'da sayan, dolu FCT'ye hic gitmeyen admission control
Branch: feature/GLB90114534-fct-kanal-kapasite-gate · Commit: 5cfa5bfd
Kapsam: FctChannelRegistry · FctChannelGate · RouteDetailsFilter · FCT Channel Monitor
Hazirlayan: GLB90114534 · 09.09.2026

## Slide 2
01
Problem
Bugun FCT kapasitesini kimse saymiyor; dolulugu ancak hatadan ogreniyoruz.

## Slide 3
PROBLEM
Bugunku davranis: dolulugu hatadan ogreniyoruz
34
Asterisk hangup cause No circuit / channel available
TRC 25
Dialer sonuc kodu Congestion
TRC 79 / 907
Originate action error ring timeout artisi sonrasi
~%17
Trunk zamaninin bosa giden payi (uretim log analizi)
FCT'ler Asterisk tarafinda yonetiliyor; PowerDialer FCT basina kac kanal oldugunu bilmiyor.
– Kapasitesi dolmus bir FCT'ye originate atiliyor, cause 34 ile geri donuyor.
– Cagri kanal-zamani harcaniyor ama hicbir zaman baglanmiyor: kesin maliyet, sifir fayda.
Sonuc: dolu FCT'yi ancak deneyip basarisiz olduktan sonra ogreniyoruz.
– Reaktif dongu: dene -> cause 34 -> tekrar dene. Kaynak tuketimi sabit, basari orani dusuk.
Kaynak: docs/analyse/07.08.2026 ve 08.09.2026 uretim log analizleri (dl-e9e937bb: 290.308 congestion / 361.253 originate).

## Slide 4
02
Cozum
Kapasite tanimi QSS'te, sayim dialer'da. Dolu FCT'ye hic gitme.

## Slide 5
COZUM
Sorumluluk ayrimi: tanim QSS'te, sayim dialer'da
QSS — kapasiteyi TANIMLAR
getRouteDetails yaniti
RouteDetailEntry.capacity (field 4)
qss_route.capacity NULL ise 0 doner
QSS limiti UYGULAMAZ
Cagri yapildi mi, cevap ne oldu bilmez
Bu yuzden sayim QSS'te olamaz
PowerDialer — kapasiteyi SAYAR
Cagri yasam dongusunun sahibi
Originate ne zaman atildi bilir
Hangup / expire / hata ne zaman oldu bilir
FctChannelRegistry
Numara basina in-flight callId seti
Rezervasyon = originate, birakma = hangup
Temel kural: bir numara = bir FCT. Kapasite anahtari dogrudan phoneNumber'dir; ayri bir FCT kimligi tutulmaz.

## Slide 6
MIMARI
Dort bilesen
FctChannelRegistry — tek @Component, uygulama geneli durum
– Numara -> in-flight callId seti, cooldown, bounded olay log'u, 5 dakikalik KPI penceresi
– Rezervasyon SET'tir, sayac degildir: sayisal drift yapisal olarak olusamaz
FctChannelGate — cagri akisi ile registry arasindaki TEK karar noktasi
– reserveForOrigination · reserveNextAfterNoCircuit · release · isListRetryAllowed
RouteDetailsFilter — QSS listesini cagri tipine ve deneme sayisina gore suzer
– Eski obtainCallerId yolunda QSS'e giden CT_PD_* / AT_* context'ini tuketen tarafta telafi eder
FCT Channel Monitor — Options menusu altinda canli izleme ekrani
– GET /fctChannel/snapshot · 1 sn cache · DialerAdministration yetkisi
Kalip olarak AgentDialLockRegistry'nin kapasitesi N olan halidir; yeni bir esyapi getirmez.

## Slide 7
03
Ana akis
Originate'e en yakin noktada rezervasyon, dolu ise cagriyi yakmadan oteleme.

## Slide 8
AKIS
Originate akisi: adim adim
1
CallOriginator tick — cagri kuyruktan alinir
isFctRoutingPath: fctRoutingEnabled + callerIdBehaviour=POOL
2
QSS getRouteDetails(routingGroupId, calledNumber)
Yanit: phoneNumber + type + attempts + capacity listesi
3
RouteDetailsFilter.filterForCall(entries, callType, attempts)
FRESH->Dialer First · RETRY->Retry · CALLBACK->Callback · uc katmanli fail-open
4
RouteDetailsCursor kurulur, ilk entry caller ID olur
Cursor cagriya baglanir: cause 34 iterasyonu da bu cursor uzerinden yurur
5
processOrigination: pause kontrolu -> KAPASITE GATE
reserveForOrigination: cursor uzerinde dolu/cooldown entry'leri atlar
6
Rezervasyon alindi -> AMI OriginateAction
callQueue.add + addToOriginatedCalls + CDR + Redis dial event
Rezervasyon NEDEN burada: LSC async islemi ve preview timeout suresince FCT kanali bosa tutulmasin diye AMI send'e en yakin noktada alinir.

## Slide 9
KAPASITE
Kapasite hesabi ve headroom
effectiveCapacity(capacity)
headroom = %10 (varsayilan)
effective = floor(capacity * 90 / 100)
en az 1 (Math.max(1, effective))
Ornek: capacity = 10
effective = 9 -> 10. cagri REJECT
Neden headroom var?
PowerDialer disi tuketiciler ve restart
sonrasi bilinmeyen doluluk icin pay
Gate ne zaman PASIF?
capacity <= 0 (QSS'te NULL)
isGateActive false -> her zaman true doner
fct.channel.gate.enabled = false
Kill switch: 04.05 davranisi birebir geri gelir
Ikisinde de rezervasyon YINE KAYDEDILIR
Monitor ekrani gercek dolulugu gate
acilmadan once de gosterir (fail-open)
Kapasite kontrolu ve rezervasyon ayni per-numara synchronized blogunda yapilir: iki originator thread'i son kanali ikiye satamaz.

## Slide 10
DOLULUK
Tum FCT'ler dolu ise: cagri YAKILMAZ
1
reserveForOrigination false doner
Cursor'daki her entry dolu veya cooldown'da -> WARN + originate atlanir
2
deferOriginationUntilFctChannelAvailable
Kampanya pause defer'i ile AYNI primitive kullanilir
3
cleanupCallBeforeDeferredOrigination
attempt geri alinir · agent idle havuzuna doner · callUpToDateKeeper unregister
4
Cagri kuyrugun BASINA konur (offerFirst)
Bir sonraki tick'te yeniden denenir; sira kaybi olmaz
5
Defer limiti (10) asilirsa
TELEPHONE_RC_NO_CALLERID_AVAILABLE akisina dusulur — cagri sonsuza kadar donmez
Kritik davranis: kapasite yoklugu bir HATA degil, bir BEKLEME durumudur. Cagri kaydi ve attempt sayaci korunur.

## Slide 11
CAUSE 34
cause 34 geldiyse: bilgiyi sakla, cagriyi zorlamadan devret
1
DialerHangupEvent, hangupCause = 34
HANGUP_CAUSE_NO_CIRCUIT_AVAILABLE -> tryFctRetryWithNextCallerId
2
isListRetryAllowed(fctListRetryCount)?
fct.channel.list.retry.max = 0 -> gate acikken in-call retry YOK
3
Sinir asilsa da releaseAndMarkFull calisir
Rezervasyon birakilir + numara 60 sn cooldown'a alinir
4
Standart processCallResult zinciri
TRC 25 -> retry strategy. Cagri kaybolmaz, normal retry politikasina girer
Gerekce: gate zaten dolu/cooldown FCT'ye gitmiyor. Buna ragmen cause 34 geliyorsa kitlik gate'in gormedigi seviyededir (trunk/SBC) ve siradaki FCT'nin de basarisiz olma olasiligi yuksek, kanal-zamani maliyeti ise kesin.

## Slide 12
04
Dayaniklilik
Kacan release, restart, kampanya aksiyonlari ve QSS kesintisi.

## Slide 13
RELEASE
Release noktalari — kanal nerede geri verilir?
Normal yol
– releaseTelephonySlotIfNeeded — telefonluk slotla ayni anda
– CallCleaner.completeCall — cagri tamamlandiginda
Istisnai yollar
– CallCleaner.clearExpiredCall — CALL_EXPIRE_TIMEOUT sonrasi
– handlePreviewTimeout · handleExceptionDuringOrigination — Originate atilamadiysa kanal hemen geri verilir
– cause 34 releaseAndMarkFull · CampaignStopJob.lastCleanUpChecks (kampanya bazli safety net)
Son savunma hatti: TTL prune
– fct.channel.ttl.ms = 3.900.000 ms = CALL_EXPIRE_TIMEOUT (1 sa) + 5 dk
– TTL bilincli olarak cagri omrunun UZERINDE: aksi halde konusma halindeki uzun cagrinin kanali erken birakilir
– fct.channel.stale.warn.ms = 600.000 -> 10 dk hareketsiz kayit monitor'de isaretlenir
Release owner kontrollu (numara, callId) ve idempotenttir: yasam dongusunun birden fazla noktasindan cagrilmasi guvenlidir.

## Slide 14
YASAM DONGUSU
Kampanya yasam dongusu ve restart davranisi
Aksiyon | Registry'ye etkisi | Gerekce
Campaign START | Etki yok | Rezervasyonun sahibi CAGRIDIR, kampanya degil
Campaign PAUSE / PAUSING | Etki yok | Ucustaki cagrilar kanalini tutmaya devam eder
Campaign RESET / RELOAD | Etki yok | Registry bir indekstir, ikinci bir dogruluk kaynagi degil
Campaign STOP (graceful) | Cagri bazli release | Her cagri normal hangup yolundan birakir
Campaign STOP (forceful) | releaseAllForCampaign | CampaignStopJob.lastCleanUpChecks icinde safety net
Scheduler otomatik start/stop | Manuel ile ayni | Ayri bir kod yolu yok, ayni primitive
Uygulama RESTART / DEPLOY | Registry BOSALIR | JVM ici state; kisa sure kapasite bos gorunur
Restart sonrasi ilk dakika | Cold start WARN + cooldown | headroom %10 ve cooldown bu pencereyi absorbe eder
Preview kampanyalar gate kapsami disindadir (originate'i webphone atar); FCT routing liste iterasyonu preview'da korunur.

## Slide 15
HATA AYRIMI
QSS erisilemezse: gecici hata ile kalici yokluk ayrildi
GECICI — erisilemedi
RouteDetailsUnavailableException
gRPC channel yok veya cagri hata atti
cancelCall(..., allowRetries = TRUE)
Cagri retry'a izin verilerek iptal edilir
Onceden ne oluyordu?
Hata da bos liste donuyordu -> retry'siz
iptal -> kisa bir QSS/Eureka kesintisinde
o an originate edilen TUM cagrilar TRC 910
ile KALICI olarak kaybediliyordu
KALICI — route yok
Bos liste (grup bulunamadi)
QSS sozlesmesine gore bu bir HATA DEGIL
NoAvailablePoolCallerIdException
cancelCall(..., allowRetries = FALSE)
Neden retry'siz?
Konfigurasyon eksikligi tekrar denemekle
duzelmez; cagriyi kuyrukta dondurmek
yalnizca kaynak harcar
Ayrica: her FCT originate'inde basilan 'Got route details' INFO satiri guard'li DEBUG'a indirildi (gunluk ~180.000 satir).

## Slide 16
SOZLESME
QSS getRouteDetails sozlesmesi ve RouteDetailsFilter suzmesi
Alan | QSS davranisi | PowerDialer kullanimi
phoneNumber | FCT numarasi | Kapasite anahtari + caller ID (bir numara = bir FCT)
type | Virgulle birlesik: Manual, Retry, Callback, Dialer First | callType eslesmesi: FRESH->Dialer First, RETRY->Retry, CALLBACK->Callback
attempts | Virgulle birlesik; AT_ yoksa 0..99 fallback doner | call.getAttempts() ile token bazli eslesme
capacity | Numara basina es zamanli cikis limiti; qss_route.capacity NULL ise 0 | effectiveCapacity(capacity) -> gate esigi; 0 ise gate pasif
(grup yok) | Bos liste doner — hata degil | NoAvailablePoolCallerId -> retry'siz iptal
SINIR: bu suzme retryCallerIdBehavior (UNIQUE/SAME) semantigini geri KAZANDIRMAZ. O semantik QSS provision history'sini gerektirir; tam parite icin RouteDetailsRequest'e context alanlari eklenmelidir (kalem 1b, QSS gundeminde).

## Slide 17
SUZME
RouteDetailsFilter: uc katmanli fail-open
Katman 1 — bos alan degeri entry'yi ELEMEZ
– type veya attempts bos geldiyse matchesType/matchesAttempt true doner
Katman 2 — taninmayan QSS sozlugu entry'yi ELEMEZ
– Degerde hic BILINEN etiket yoksa (QSS sozlugu degismis olabilir) entry korunur
– Ayni mantik attempts icin: hic sayisal token yoksa entry korunur
Katman 3 — suzme tum listeyi elerse filtresiz listeye DONULUR
– WARN basilir: 'Route details filter emptied the list, falling back to unfiltered'
Netice: suzme hicbir kosulda cagriyi caller ID'siz birakmaz
– QSS siralamasi korunur — oncelik mantigi QSS'te kalir
Neden gerekli: obtainCallerId QSS'e Uniqueness + AT_ + CT_PD_ + UT_CAMPAIGN_ gonderirken obtainRouteDetailsCursor yalniz (routingGroupId, calledNumber) gonderiyordu; caller ID secim is kurali sessizce yok sayiliyordu.

## Slide 18
05
Izleme ve konfigurasyon
Canli registry durumu, KPI'lar ve tek property'lik geri donus yolu.

## Slide 19
MONITOR
FCT Channel Monitor ekrani
Options menusu altinda, DialerAdministration yetkisiyle
– GET /fctChannel/snapshot — 1 sn sunucu tarafi cache (fct.channel.snapshot.cache.ms)
Numara bazli tablo
– phoneNumber · type · attempts · capacity · effectiveCapacity · in-flight · doluluk %
– cooldown kalan sure · son olay zamani · stale isareti (10 dk hareketsiz)
Olay log'u — bounded ArrayDeque, son 200 kayit
– ACQUIRE · RELEASE · REJECT (kapasite dolu) · SKIP (cooldown) · MARK_FULL · PRUNE
KPI — kayan 5 dakikalik pencere
– pruned (kacan release gostergesi) · skipped (cooldown) · rejected (kapasite dolu)
– pruned sayisi surekli artiyorsa bir release yolu eksik demektir — teshis sinyali
Ekran salt-okunur bir gozlem yuzeyidir; registry'ye yazmaz. Tema: acik/flat (FctChannelRegistry.png gorseline gore).

## Slide 20
KONFIGURASYON
Konfigurasyon — application.properties
Property | Varsayilan | Anlami
fct.channel.gate.enabled | true | KILL SWITCH. false -> 04.05 FCT routing davranisi birebir geri gelir
fct.channel.ttl.ms | 3.900.000 | Rezervasyon TTL'i (CALL_EXPIRE_TIMEOUT + 5 dk). Kacan release'i temizler
fct.channel.stale.warn.ms | 600.000 | Bu suredir hareketsiz kayit monitor'de stale isaretlenir
fct.channel.cooldown.ms | 60.000 | cause 34 sonrasi numaranin dinlenme suresi
fct.channel.headroom.percent | 10 | Kapasitenin sayilmayan trafige ayrilan payi
fct.channel.defer.limit | 10 | Kapasite bekleyen cagrinin kuyrukta kac tick donebilecegi
fct.channel.list.retry.max | 0 | cause 34 sonrasi AYNI cagri icinde in-call retry sayisi
fct.channel.event.log.size | 200 | Monitor olay log'u kapasitesi (bounded)
fct.channel.snapshot.cache.ms | 1.000 | Snapshot endpoint cache suresi
Geri donus yolu TEK property: fct.channel.gate.enabled = false. Kapatildiginda list-retry siniri da uygulanmaz.

## Slide 21
06
Test
10 kritik senaryo ve mevcut otomatik kapsam.

## Slide 22
TEST
10 kritik test senaryosu (1-5)
# | Senaryo | Beklenen | Kapsam
1 | Kapasite dolu -> cagri yakilmaz | Originate atlanir, attempt geri alinir, cagri kuyrugun basina doner | Otomatik CallOriginatorFctGateTest
2 | Es zamanlilik: son kanal | Iki thread ayni son kanali alamaz; yalniz biri true doner | Otomatik FctChannelRegistryConcurrencyTest
3 | Headroom hesabi | capacity 10 -> effective 9; 10. cagri REJECT | Otomatik FctChannelRegistryTest
4 | capacity <= 0 / kill switch | Gate pasif, cagri normal gider, registry YINE sayar | Otomatik FctRoutingGateDisabled...Test
5 | cause 34 -> in-call retry yok | release + cooldown yapilir, TRC 25 -> standart retry | Otomatik ManagerConnection...ListRetryCapTest
Tam set: docs/test-cases/FEAT-GLB90114534-FCT-KANAL-KAPASITE-GATE.md

## Slide 23
TEST
10 kritik test senaryosu (6-10)
# | Senaryo | Beklenen | Kapsam
6 | Release butunlugu | Tum cikis yollarindan birakilir; idempotent ve owner kontrollu | Otomatik FctChannelGateTest
7 | TTL self-healing | Kacan release prune edilir; uzun konusma ERKEN prune EDILMEZ | Otomatik FctChannelRegistryTest
8 | Kampanya yasam dongusu | start/pause/reset registry'ye dokunmaz; forceful stop supurur | Otomatik FctChannelRegistryCampaignCleanupTest
9 | QSS gecici hata vs kalici yokluk | Erisilemedi -> retry ACIK; bos liste -> retry KAPALI | Otomatik CallerIdManagerRouteDetailsTest
10 | Suzme + fail-open | callType/attempt suzulur; liste bosalirsa filtresiz devam | Otomatik RouteDetailsFilterTest
Ek kontroller (10'un disinda, manuel): fctRoutingEnabled kaydetme round-trip, Monitor ekrani TR/EN lokalizasyon, monitor yetki kontrolu.

## Slide 24
KAPSAM
Mevcut otomatik kapsam
118
test / 0 failure / 0 error FCT + regresyon birlesik set
29
test uc kalemin hedefli seti
26
Karma spec yazildi, node_modules blocker'i
BUILD OK
mvn -o -DskipTests package gbpowerdialer.war
Test sinifi envanteri
– Registry: FctChannelRegistryTest (11) · Concurrency (1) · CampaignCleanup (4)
– Gate ve akis: FctChannelGateTest (9) · CallOriginatorFctGateTest (3) · FctRoutingGateDisabledCharacterizationTest (3)
– cause 34: ManagerConnectionDecoratorFctCause34CooldownTest (2) · FctListRetryCapTest (5)
– Suzme/QSS: RouteDetailsFilterTest (12) · CallerIdManagerRouteDetailsTest (5)
– Monitor/DTO: FctChannelMonitorControllerTest (5) · ContractTest (10) · CampaignFctRoutingFormMappingRegressionTest (5)
Tum Maven komutlari offline (-o) kosuldu. Karma icin gelistirici tarafinda npm install gerekiyor.

## Slide 25
SONRAKI ADIMLAR
Devreye alma ve takip
Devreye alma sirasi
– 1. gate.enabled = false ile deploy: registry sayar, akisa dokunmaz -> gercek doluluk gozlemlenir
– 2. Monitor'de capacity degerlerinin QSS ile tutarliligi dogrulanir
– 3. gate.enabled = true: dolu FCT'ye originate kesilir
– 4. KPI'da pruned artisi izlenir; artiyorsa eksik bir release yolu var demektir
Kapsam disi / takip edilecekler
– Kalem 1b — QSS RouteDetailsRequest context alanlari (gercek UNIQUE/SAME paritesi)
– TRC 25 raporlama artisinin PO ile paylasilmasi: dolu FCT'ye gitmeyen cagrilar artik TRC 25 yerine defer/retry olarak gorunur
– Prod loglarinda 'FCT routing list retry' satirinin varliginin teyidi
– Karma kosumu (npm install sonrasi 26 spec)
Riskli bir davranis gorulurse tek adim geri donus: fct.channel.gate.enabled = false.